Baccalauréat STL – session 2013

Physique-chimie spécialité SPCL

Épreuve orale de contrôle second groupe

Temps de préparation : 20 minutes

Durée de l’épreuve : 20 minutes

# Calculatrice interdite

# Ne pas écrire sur le sujet

# Le sujet doit être obligatoirement rendu à l’examinateur à la fin de l’épreuve

DU BARRAGE À LA CENTRALE HYDROELECTRIQUE

Données pour tout l’exercice :

Intensité de la pesanteur : g = 10 N.kg-1

masse volumique de l’eau : (eau = 1000 kg.m-3

Doc1

La construction de barrages sur les lacs ou sur les cours d’eau permet de créer des réservoirs d’eau.

Une conduite forcée dirige l’eau du réservoir vers la turbine d’une centrale hydraulique qui entraîne alors un alternateur produisant ainsi de l’électricité.

Partie A : LE BARRAGE                 (durée conseillée : 10 min)

Doc2

- A quoi est due la poussée qui s’exerce sur le barrage ?

- Quelle est l’unité de la pression dans le système international (S.I) ?

- A quoi correspond la pression à la surface de la retenue d’eau ?

- A partir du schéma du Doc1, écrire l’expression littérale de la pression absolue  PB de l’eau au point B dans la retenue d’eau et justifier la phrase soulignée dans le Doc2.

- Monter que la pression de l’eau dans la retenue d’eau augmente de 1 bar tous les 10 m comme le montre le schéma du Doc2.

- A l’aide du Doc2, expliquer comment, de par sa conception, le barrage arrive à résister à l’augmentation de la pression de l’eau en profondeur.

Partie B : COMPOSITION DE LA CONDUITE FORCÉE   (durée conseillée : 10 min)

Doc3

Doc4

- Indiquer à quelle famille appartiennent les matériaux soulignés dans le Doc3.

- Indiquer à quelle famille de matériaux appartient le PVR constituant des conduites forcées décrites dans le Doc3. Argumenter.

- Quels avantages présente l’utilisation de ce matériau dans la réalisation de conduites forcées ?

- Indiquer les différents facteurs provoquant la corrosion des conduites forcées en acier.

- Écrire la demi-équation électronique d’oxydation du fer (Fe2+/Fe).

- Équilibrer la demi-équation électronique de réduction du dioxygène en milieu humide :

2 H2O + ………O2 + …… e –   (  ……… HO –

Baccalauréat STL – session 2013

Physique-chimie spécialité SPCL

Épreuve orale de contrôle second groupe

DOCUMENT – RÉPONSE

DU BARRAGE À LA CENTRALE HYDROELECTRIQUE

Partie A : LE BARRAGE                 (durée conseillée : 10 min)

- La poussée qui s’exerce sur le barrage  est due à ………………………..

- L’unité de la pression dans le système international (S.I) est :  …………….

- La pression à la surface de la retenue d’eau correspond à ………………………..

- Expression littérale de la pression absolue  PB de l’eau au point B dans la retenue d’eau :

Justification la phrase soulignée dans le Doc2.

- Monter que la pression de l’eau dans la retenue d’eau augmente de 1 bar tous les 10 m comme le montre le schéma du Doc2.

- A l’aide du Doc2, expliquer comment, de par sa conception, le barrage arrive à résister à l’augmentation de la pression de l’eau en profondeur.

Partie B : COMPOSITION DE LA CONDUITE FORCÉE   (durée conseillée : 10 min)

| Matériau |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Famille |  |  |  |  |

- Indiquer à quelle famille de matériaux appartient le PVR constituant des conduites forcées décrites dans le Doc3. Argumenter.

- Avantages du PVR pour la réalisation de conduites forcées par rapport à l’acier :

- Les différents facteurs provoquant la corrosion des conduites forcées en acier sont :

- Demi-équation électronique d’oxydation du fer (Fe2+/Fe).

- Équilibrer la demi-équation électronique de réduction du dioxygène en milieu humide :

2 H2O + ………O2 + …… e –   (  ……… HO –

Correction

Partie A : LE BARRAGE

| Nombre d’étoiles | 27 |
| --- | --- |
|  | La poussée qui s’exerce sur le barrage est due aux forces de pression de l’eau | * * |
|  | L’unité de la pression est le pascal (Pa) | * |
|  | La pression à la surface du lac correspond à la pression atmosphérique. | * |
|  | D’après le principe fondamentale de l’hydrostatique : PB = PA + (eau.g.H PB ne dépend que de la hauteur d’eau H au point B et non du volume ou de la surface du réservoir. | * * * * |
|  | PB = PA + (eau.g.H A.N : PB = 105 + 1000x10x10 = 2x105 Pa = 2 bar … ou : calcul de la pression relative : ΔP = (eau.g.H = 1000x10x10 = 105 Pa = 1 bar | * * * * |
|  | Un barrage a une épaisseur qui augmente avec la profondeur (voir photos Doc2) donc quand la pression de l’eau augmente : il arrive ainsi à résister à l’augmentation de la pression de l’eau en profondeur. | * * |

Partie B : COMPOSITION ET PROPRIÉTÉS DE LA CONDUITE FORCÉE

|  | Acier = famille des métaux Fibre de verre, silice = famille des matériaux minéraux Résine en polyester = famille des matériaux organiques | * * * |
| --- | --- | --- |
|  | Le PVR est un matériau composite car il est composé d’une juxtaposition de plusieurs matériaux non miscibles (cf photo Doc3) ou car il est constitué d’une matrice : résine de polyester et de renforts : fibres de verre , sable | * * |
|  | Avantages du PVR : pas de corrosion ; plus résistant aux contraintes mécaniques ( matériau plus performant | * * |
|  | Facteurs de corrosion des conduites forcées en acier : l’eau et le dioxygène (de l’air et dissous dans l’eau). | * * |
|  | Oxydation du fer : Fe ( Fe2+ + 2 e- | * * |
|  | 2 H2O + O2 + 4 e – ( 4 HO – | * * |
| Total élève |  |
| Note / 20 |  |

# Text boxes

Des barrages qui résistent à la pression

Le résultat recherché est toujours le même : retenir en toute sécurité une énorme masse d'eau pour la turbiner quand cela est nécessaire. Le barrage doit tout d'abord résister à la poussée des plusieurs millions de m3 d'eau. La poussée dépend de la hauteur d'eau mais pas de la longueur de la retenue ni du volume d'eau. Un lac de 100 km de long et un lac de 1 km exerceront sur un barrage la même poussée par unité de largeur si la hauteur d'eau, au niveau du barrage, est identique. Par contre, la poussée varie sur toute la hauteur du barrage :

Différents types de barrages :

1 bar = 105 Pa

Matériaux métalliques :

Métaux (cuivre, aluminium…) ou alliages de métaux (bronze, laiton…)

Barrage contreforts

Barrage voûte

Barrage poids

Les conduites forcées classiques sont en acier (alliage fer-carbone que l'on assimilera à du fer) et doivent être protégées de la corrosion.

Pour augmenter sa durée de vie et éviter la corrosion, on préfèrera utiliser des canalisations en PRV : Polyester Renforcé (PR) de fibres de Verre (V), matériau composé de renforts de fibres de verre et de silice de sable coulés dans un liant en résine de polyester. Une structure très compacte est ainsi créée qui permet d’optimiser la  contribution de chacune des trois matières premières  principales : l’utilisation de fibres de verre permet d’augmenter la résistance de la conduite dans toutes les directions et le renfort de sable apporte par une rigidité supplémentaire à la conduite.

On obtient ainsi un produit plus performant.

Matériaux minéraux :

Verres (cristal…), céramiques (porcelaine, terre cuite…), roches (argile, quartz…)

Matériaux composites :

béton armé = ciment (matrice) + ossature en acier (renfort).

Placoplâtre = plâtre (matrice) coulé entre 2 plaques de carton (renfort).

Matériaux organiques :

Ils contiennent essentiellement des atomes de carbone : bois, coton, papier, les plastiques (PVC, polyéthylène…)…

Un matériau composite est constitué par la juxtaposition d'au moins deux matériaux non miscibles ayant une forte capacité d'adhésion ; il comporte un renfort (le plus souvent constitué de fibres) ) qui assure l’essentiel des propriétés mécaniques et une matrice qui protège et maintient en place le renfort.