BREVET D’ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL

ELECTROTECHNIQUE ENERGIE EQUIPEMENTS COMMUNICANTS

DIPLOME INTERMEDIAIRE

Épreuve EP2

##### Réalisation et mise en service d’une partie d’un ouvrage électrique

Durée : 8 h

Coefficient : 4

## DOSSIER PRESENTATION

## AQUATICC

PRESENTATION DU SYSTEME AQUATICC

Mise en situation

La Société des Eaux de Marseille réalise le traitement de l'eau potable sur la commune des Pennes Mirabeau dans le cadre du S.I.O.M. (Syndicat Intercommunal des eaux de l'Ouest de Marseille).

L'eau brute est acheminée jusqu'à la station de traitement des Giraudets par le canal de Marseille.

Le complexe hydaulique des Giraudets potabilise cette eau qui est ensuite transférée dans un réservoir de sortie.

La capacité de traitement de cette usine peut atteindre 66000 m3/j .

L'acheminement de l'eau potable vers les 11 communes du S.I.O.M. est réalisé essentiellement par gravité.

PROBLEME

L'usine des Giraudets est située dans un vallon de la commune des Pennes Mirabeau.

Une grande partie des habitations de cette commune se trouve au dessus de l'usine des Giraudets, il faut donc remonter l'eau potable vers des réservoirs (châteaux d'eau) surplombant la commune.

Cette opération est effectuée grâce à des pompes entrainées par un moteur électrique asynchrone triphasé.

SYNOPTIQUE DU COMPLEXE DE PRODUCTION D'EAU POTABLE DES GIRAUDETS

DESCRIPTION DU FONCTIONNEMENT:

L'équipement électrique permettra d'assurer le pompage de l'eau depuis le réservoir de sortie de l'usine des Giraudets vers les réservoirs de distribution de la commune des Pennes Mirabeau.

EQUIVALENCE FONCTIONNELLE ENTRE LE SYSTÈME RÉEL ET L'AQUATICC

Le système Aquaticc est un système automatique de pompage conçue par la société ASTRIAN ( Cibernétix industrie). Il est équipé de produits industriels standards et se compose :

- d’une partie commande : armoire électrique

- d’une partie opérative: pompage et stockage de l’eau

Le principe de l’Aquaticc est de pomper de l’eau stokée dans un réservoir bas vers un réservoir situé en hauteur à l’aide de deux électropompes.

BREVET D’ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL

ELECTROTECHNIQUE ENERGIE EQUIPEMENTS COMMUNICANTS

CERTIFICATION INTERMEDIAIRE

Épreuve EP2

##### Réalisation et mise en service d’une partie d’un ouvrage électrique

## TRAVAIL DEMANDE

## AQUATICC

Durée : 8 h

Coefficient : 4

RAPPEL DEFINITION DE L’EPREUVE

À partir du dossier technique fourni comportant :

- les schémas électriques et les descripteurs fonctionnels,

- le cahier de charges fonctionnelles ou ses extraits,

- les dessins et plans mécaniques,

- les documentations techniques.

Il s’agit de vérifier l’aptitude du candidat à : réaliser et tester tout ou partie d’un ouvrage du domaine industriel ou du domaine habitat/tertiaire :

- réaliser les opérations mécaniques nécessaires,

- implanter et fixer les coffrets, les canalisations et les appareillages demandés,

- repérer et raccorder les équipements par conducteurs et les câbles,

- mettre en service l’ouvrage pour vérifier le fonctionnement,

- rendre compte de son activité.

Vous devez équiper une station de distribution d'eau potable de son appareillage électrique.

Pour simuler le fonctionnement de l'équipement, vous disposez d'une maquette de simulation

« Aquaticc ».

Celle-ci est équipée :

- d'une pompe principale fonctionnant en triphasé

- d'une pompe auxiliaire fonctionnant en monophasé

- des capteurs et éléments de commande nécessaires aux simulations

D'une partie opérative comprenant :

- un réservoir d'eau

- un cuve de réception

- de vannes

- d'une armoire électrique prête à recevoir votre platine.

1 - Fonctionnement de l'équipement

Le cahier des charges définit les critères suivants :

Le relais de sécurité KA1 déclenche dans les cas suivants :

- défaut P1 : Q2

- défaut P2 : Q3

- niveau maximum atteint capteur B3

- la retombée des contacteurs de puissance KM1, KM2 et KM3

- mise en service par le bp S7 et hors service par le bp S8

- activation de KM1 – alimentation du circuit de commande aval et du circuit de puissance

Signalisation :

- sous tension H4

- en service H7

- marche p1 H3

- marche p2 H5

- défaut p1 H9

- défaut p2 H8

Fonctionnement des pompes

- automatique

- fonctionnement normal

Si le capteur niveau bas B2 est atteint, la pompe P1 est activée.

Lorsque le niveau d'eau atteint le niveau de référence B1, P1 est arrêtée

Fonctionnement perturbé

Si le niveau d'eau remonte doucement suite à une consommation continue, la pompe auxiliaire p2 est activée après un certain temps déterminé par temporisation.

- manuel

Si le commutateur auto / manu S10 est en position manu, les pompes peuvent être activées séparément en mode manuel tant que le niveau de référence n'est pas atteint par les bp

- S5 marche P1

- S6 arrêt P1

- S3 marche P2

- S4 arrêt P2

- détection

Les détecteurs de niveau sont interfacés

- niveau de sécurité B3 ==> KA2

- niveau de référence B1 ==> KA3

- niveau mini B2 ==> KA4

2. REALISATION

2-1.Travail à réaliser

- choisir et vérifier l'appareillage selon l'inventaire ci-après

- implanter et repérer l'appareillage

- raccorder les éléments en respectant les critères suivants

Circuit de puissance :

- triphasé : H07V-K noir 1,5mm²

- circuit de puissance monophasé H07V-K 1 ,5 mm² (la phase en noir et le neutre en bleu)

- PE   Vert / Jaune  1.5 mm²

Circuit de commande

- alimentation primaire T1 en 230V : H07V-K 1 ,5 mm²

- circuit secondaire 0v et retour bobine en blanc : H05V-K  0,75mm² en blanc.

- Le reste du circuit de commande en rouge H05 V-K  0,75mm²

Repérer seulement le circuit de commande (sauf le commun et le circuit signalisation).

- Réaliser les opérations mécaniques nécessaires à la mise en place du détecteur de niveau haut.

On vous demande de réaliser le support afin de mettre en place le détecteur de proximité.

Vous devez tracer puis percer les 2 trous permettant la fixation de l’équerre.

Percer le trou  (20 afin de positionner le capteur  selon le plan ci-dessous. Fixer l’équerre en prenant appui sur la glissière puis vous mettrez en place le détecteur.

3. Mise en service fonctionnelle.

L’installation sur laquelle vous allez intervenir est consignée. La consignation est partielle, il reste cependant, de la tension en amont du de l’interrupteur sectionneur général.

Lors de vos différentes interventions, vous respecterez les règles de sécurité imposées par la norme NFC 15-100, et agirez après avoir reçu l’accord de votre correcteur.

Prendre en compte le Plan Particulier de Sécurité (P.P.S.P.S.) au niveau de l’exécution en respectant les règles de sécurité.

FICHE DE MISE EN SERVICE A COMPLETER

| TÂCHES EFFECTUEES HORS TENSION |
| --- |
| Tâches à effectuer | Points de mesures et résultats | Conclusions / Validités |
| Vérification de l’absence de tension |  |  |
| Interconnexion de la platine à la partie opérative |  |  |
| Contrôle de continuité de la liaison équipotentielle |  |  |
| Vérification de l’absence de court- circuit (isolement entre conducteurs actifs, et entre conducteurs actifs et terre) |  |  |
| Contrôle du réglage de la protection thermique | Intensité moteur : | Valeur de l'intensité de réglage : |
| TÂCHES EFFECTUEES SOUS TENSION |
| Mise sous tension progressive (vérification des valeurs de tensions pour toutes les protections) |  |  |
| Configurations et réglages | Nom de l'appareil à régler/configurer : Valeur : |  |
| Essais et vérifications du fonctionnement du système |  |  |
| Contrôle de l’intensité absorbée par le moteur |  | Justification : |

2. INVENTAIRE DE L'APPAREILLAGE

Choisir et vérifier le matériel répertorié dans la liste ci-dessous par rapport aux données du dossier technique, donner son repère et

Cocher la case de conformité ou de non conformité. Si un matériel est remplacé par son équivalent, donner sa référence de remplacement.

| Repère | Désignation | Référence dossier technique | Référence de remplacement | Conforme |  | Non conforme |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Q1 | Interrupteur sectionneur général | Vistop22502 |  |  |  |  |
| Q2 | disjoncteur moteur MP1 + 1 bloc de contacts auxiliaires | GVME-06+ GV2AN11 |  |  |  |  |
| Q3 | disjoncteur moteur MP2 + 1 bloc de contacts auxiliaires | GVME-08 + GV2AN11 |  |  |  |  |
| Q4 | protection primaire T1 | Disj C1 – 063 88 |  |  |  |  |
| Q5 | protection secondaire T1 | Disj C4 – 063 91 |  |  |  |  |
| T1 | transfo de commande | 63 VA – 442 32 |  |  |  |  |
| KA1 | relais de sécurité | CAD32 B7 |  |  |  |  |
| KA2 | relais « niveau maximum » | CAD32 B7 |  |  |  |  |
| KA3 | relais « niveau de référence » | CAD32 B7 |  |  |  |  |
| KA4 | relais « niveau bas » | CAD32 B7 |  |  |  |  |
| KA5 | fonctionnement Auto / manu | CAD32 B7 |  |  |  |  |
| KA6 | Relayage de KM2 - contact temporisé travail | CAD32B7 + LA2DT2 |  |  |  |  |
| KM1 | contacteur de ligne + 1 bloc additif (1 ‘O’) | LC1D09 B7 + LADN40 |  |  |  |  |
| KM2 | contacteur P1 + 1 bloc additif (2 ‘O’) | LC1D09 B7 + LADN40 |  |  |  |  |
| KM3 | contacteur P2 + 1 bloc additif (1 ‘O’) | LC1D09 B7 + LADN11 |  |  |  |  |
|  | 4 x 290 mm – Goulotte Lina 25 | 362 06 |  |  |  |  |
|  | 2 x 560 mm – Goulotte Lina 25 | 362 06 |  |  |  |  |
|  | Profilé chapeau 35x7,5 L = 2 x 270mm | AM1DP200 |  |  |  |  |
|  | Profilé chapeau 35x7,5 L = 1 x 160 mm | AM1DP200 |  |  |  |  |
|  | 28 Ecrous clips | AF1EA4 |  |  |  |  |
|  | 28 Vis pour platine 4x10 | AF1VA410 |  |  |  |  |
|  | 1 bobine HO7-VK Noir 1,5 mm² |  |  |  |  |  |
|  | 1 bobine HO7-VK Bleu 1,5 mm² |  |  |  |  |  |
|  | 1 bobine HO5-VK Rouge 0,75 mm² |  |  |  |  |  |
|  | 1 bobine HO5-VK Blanc 0,75 mm² |  |  |  |  |  |
|  | 1 pince à sertir pour embouts en bande |  |  |  |  |  |
|  | Embouts simples 0.75 mm² | 376 62 |  |  |  |  |
|  | Embouts simples 1.5 mm² | 376 64 |  |  |  |  |
|  | Embouts doubles 0.75 mm² | 376 87 |  |  |  |  |
|  | Embouts doubles 1.5 mm² | 376 89 |  |  |  |  |
|  | Repères 0 à 9 |  |  |  |  |  |
|  | 1 équerre en aluminium d’épaisseur 2mm |  |  |  |  |  |

## DOSSIER SCHEMAS ELECTRIQUES

Station de distribution d'eau potable

Implantation de l’armoire									folio 1 – p12

P1 triph 400 Vac P2 mono 230Vac - alimentation 24Vac + signalisation		folio 2	- p13

Commande pompe auto / manu								folio 3 – p14

Bornier moteurs X1 - Bornier capteurs X3 						folio 4 – p15

Bornier signalisation et commande X2							folio 5 – p16

1. implantation de la platine

IMPLANTATION SUR GRILLE

Cette partie est déjà câblée sur le système.

Cette partie est déjà câblée sur le système

# Text boxes

NOM :					Prénom :		             Session : 2015

(5

(20

40

25

38

18

18

Observations :

430 mm

X2

X1

T1

Q3

Q2

Q4   Q5

390 mm

430 mm

370 mm

130 mm

140 mm

Q4     Q5

T1

Q3

Q2

90 mm

90 mm

140 mm

KA1

KA3

KA4

KA5

KA6

KA2

90 mm

80 mm

120 mm

X3

XPE

KM3

KM2

KM1

80 mm

65 mm

X1

X2

X2

X 3-6

X 3-7

X 3-8

X 3-9

X 3-10

PE

V

/

J

95

96

95

96

XPE

Vers Folio 2

6

A2

A1

KA6

KA6

57-58 + L9-P2

Venant de  Folio 1

Venant de  Folio 1

B3           B1          B2